# Version imprimable du sujet

## Cliquez ici pour voir ce sujet dans son format original

### OpenSpace _ Lexique _ Bruit

#### Ecrit par: Peter Pan 26/09/2004 14:10

Le bruit dans une image correspond aux pixels n’ayant aucun rapport avec la scène photographiée mais dus aux micro-variations du courant électrique du capteur CCD. Le bruit est d’autant plus élevé que la quantité de lumière reçue est faible, on percevra donc plus facilement le bruit dans les zones sombres d’une image ou dans une image à faible temps de pose. On peut distinguer le bruit à haute fréquence (pixels isolés très contrastés) et le bruit à basse fréquence (zones de plusieurs pixels faiblement contrastés).

Une manière de quantifier la qualité de l’image est de réaliser le rapport signal/bruit, c’est-à-dire le rapport du nombre de pixels pertinents sur celui de pixels de bruit. Plus ce rapport est élevé moins l’image est bruitée et meilleure est sa qualité.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)