# Version imprimable du sujet

## Cliquez ici pour voir ce sujet dans son format original

### OpenSpace _ Lexique _ Capteur Ccd

#### Ecrit par: Peter Pan 26/09/2004 14:20

Capteur au centre même de l’appareil photo numérique. C’est lui qui capte la lumière au moyen de photosites répartis sur sa surface. Aujourd'hui on compte le nombre de photosites en millions en parlant couramment de megapixels. La plupart des capteurs CCD (Charge Coupled Device, dispositif à couplage de charge) mesurent moins de deux centimètres de longueur, à opposer au film 24x36mm. Cela implique des facteurs de conversion entre argentique et numérique : en particulier le grossissement est plus important sur un numérique à cause de la faible taille du capteur, ce qui signifie qu’un objectif 24mm en argentique pourra par exemple donner un objectif de 96mm sur un numérique. De la même manière la profondeur de champ est affectée par les faibles dimensions du capteur : elle est beaucoup plus importante en numérique qu’en argentique, ce qui a ses avantages et ses inconvénients.

Capteur CCD du Minolta Dimage 7

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)