# Version imprimable du sujet

## Cliquez ici pour voir ce sujet dans son format original

### OpenSpace _ Lexique _ Modes PASM

#### Ecrit par: piotr 26/09/2004 15:32

Réglages des appareils photo numériques et argentiques sur des programmes préenregistrés en mode automatique ou semi-automatique.

* P : mode Programme - toute la prise en charge des réglages est automatisée : vitesse d'obturation, ouverture du diaphragme

* A : mode Aperture (ouverture) - mode automatique qui privilégie l'ouverture* du diaphragme sur une ouverture déterminée ou spécifiée par l'utilisateur, l'appareil photo compensera alors, dans la mesure du possible, en réglant automatiquement sur la vitesse d'obturation correcte pour obtenir une bonne exposition.

* S : mode Speed (vitesse) - mode automatique qui privilégie la vitesse d'obturation* sur une vitesse déterminée ou spécifiée par l'utilisateur, l'appareil photo compensera alors, dans la mesure du possible, en réglant automatiquement sur l'ouverture du diaphragme correcte pour obtenir une bonne exposition

* M : mode Manuel - tous les réglages automatiques de l'appareil sont débrayés dans la mesure des fonctionnalités permises par l'appareil lui-même. L'utilisateur peut alors court-circuiter les réglages automatiques et paramétrer lui même les valeurs d'ouverture de diaphragme ou de vitesse d'obturation

À noter que le mode PASM ne comprend pas la prise en charge de la mise au point* automatique ou manuelle (autofocus*) et qu'elle fait l'objet d'un réglage séparé.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)