# Version imprimable du sujet

## Cliquez ici pour voir ce sujet dans son format original

### OpenSpace _ Lexique _ Valeur Du Diaphragme

#### Ecrit par: piotr 26/09/2004 15:07

En anglais F-stop ou ƒ/stop, ou encore ƒ/ ; à ne pas confondre avec f= qui désigne la longueur focale.

Nombre qui concrétise l'ouverture du diaphragme de l'objectif de l'appareil photo, ce nombre étant le rapport entre la focale* et le diamètre* de l'objectif* employé. Wikipedia donne cette illustration de la variation de l'ouverture du diaphragme et les différentes valeurs.

Il est important de noter que la variation de la valeur du diaphragme a une incidence directe sur la profondeur de champ. La règle est très simple :

* Plus la valeur du diaphragme est GRANDE, plus le diaphragme est FERMÉ, plus le diamètre laissant entrer le faisceau lumineux est PETIT, plus LONGS seront les temps de pose mais plus GRANDE sera la pronfondeur de champ, augmentant ainsi la zone de netteté.

* Plus la valeur du diaphragme est PETITE, plus le diaphragme est OUVERT, plus le diamètre laissant entrer le faisceau lumineux est GRAND, plus COURTS seront les temps de pose, mais plus FAIBLE sera la profondeur de champ, réduisant ainsi la zone de netteté.

Illustrations concrètes sur un boîtier reflex Nikon D200, équipé d'un objectif à focale manuelle Nikkor de 50 mm de focale et d'ouverture maximale ƒ/1,4, sur cette antique règle à calcul Graphoplex, mais dont les gravures très fines permettent de bien visualiser les variations.

http://pagesperso-orange.fr/piotr/lex/dof-14.jpg

À ƒ/1,4 - l'ouverture maximale- la profondeur de champ est réduite la portion congrue. Cela peut être gênant sur les scènes où le sujet est très proche, ou pour les portraits où une partie du visage peut être hors de la zone de netteté.

Par ailleurs, en fonction des optiques, il se peut que l'image manque quelque peu de piqué à son ouverture maximale. Ce n'est pas obligé mais c'est souvent le cas.

http://pagesperso-orange.fr/piotr/lex/dof-56.jpg

Ici à ƒ/5,6 la zone de netteté a nettement augmenté, ainsi que le détail général de l'image.

http://pagesperso-orange.fr/piotr/lex/dof-16.jpg

Ici à ƒ/16, la valeur minimale que peut prendre le diaphragme sur cet objectif-ci, la zone de netteté est si grande qu'elle permet de pouvoir lire presque toutes les graduations. Cependant, à cette valeur, la diffraction dégrade légèrement la qualité de l'image la plupart du temps. Des valeurs aussi faibles sont la plupart du temps dictées par le besoin de la plus grande profondeur de champ possible.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)